## Slide 1
나만의
RC카
만들기
Sullivan Project
1차시 - Arduino Family

## Slide 2
S U L L I V A N
01.
소프트웨어란?
02.
Arduino를 아시나요?
03.
Arduino의 친구들
04.
Arduino와 놀아보자!
INDEX

## Slide 3
소프트웨어란?
소프트웨어는 무슨 일을 할까요?
1
S U L L I V A N

## Slide 4
Arduino를 아시나요?
Arduino와의 첫 만남~
2
S U L L I V A N
아두이노는 작은 컴퓨터!
이탈리아에서~

## Slide 5
Arduino를 아시나요?
Arduino를 소개해보자!
2
S U L L I V A N
Reset 버튼
USB 포트
GND ( 접지 )
디지털 핀
아날로그 핀
5V ( 전원 )
외부 전원 포트
디지털 핀 : 0과 1을 출력하는 핀
GND (접지) : 건전지의 (-)극
Reset 버튼 : 프로그램 처음으로~
USB 포트 : 프로그램을 업로드 할 때
외부 전원 포트 : 외부 전력을 공급해주는 곳
5V (전원) : 건전지의 (+)극
아날로그 핀 : 아날로그 신호를 입력 받는 핀

## Slide 6
Arduino를 아시나요?
Arduino와의 첫 만남~
2
S U L L I V A N

## Slide 7
Arduino를 아시나요?
Arduino와의 첫 만남~
2
S U L L I V A N

## Slide 8
Arduino의 친구들
브레드 보드(빵판)
3
S U L L I V A N
앞으로는 브레드 보드에 회로를 구성할 거예요

## Slide 9
Arduino의 친구들
브레드 보드(빵판)
3
S U L L I V A N
검은색 = GND, 빨간색 = 5V, 녹색 = 서로 통해요~

## Slide 10
Arduino의 친구들
너와 나의 연결고리, 점퍼 선
3
S U L L I V A N
센서와 보드, 브레드 보드를 연결해줄 점퍼~ 선!

## Slide 11
Arduino의 친구들
반짝 반짝 작은 LED
3
S U L L I V A N
다리가 긴 쪽이 +, 다리가 짧은 쪽이 - 와 친해요

## Slide 12
Arduino의 친구들
아이 저항~ ^^
3
S U L L I V A N
전류량을 조절하는 저항! 아이 저항!

## Slide 13
Arduino와 놀아보자!
Arduino가 듣는 법 ?
4
S U L L I V A N
void setup( )
{
}
void loop( )
{
}
?

## Slide 14
Arduino와 놀아보자!
Arduino가 듣는 법 .
4
S U L L I V A N
void setup( )
{
// 초기화 내용
}
void loop( )
{
// 반복할 내용
}
.

## Slide 15
Arduino와 놀아보자!
Arduino가 듣는 법 !
4
S U L L I V A N
void setup( )
{
// 초기화 내용
}
void loop( )
{
// 반복할 내용
}
한번만!
여러 번!
!

## Slide 16
Arduino와 놀아보자!
Arduino 너! 이거 좀 해줘!
4
S U L L I V A N
pinMode( 핀 번호, OUTPUT/INPUT );
: 핀 번호를 출력(OUTPUT), 입력(INPUT)으로 설정합니다.
digitalWrite( 핀 번호, HIGH/LOW );
: 핀 번호에 전압을 5v(HIGH), 0v(LOW)으로 설정합니다.
delay( ms );
: 아두이노가 ms 만큼 기다린다. (1s = 1000ms)

## Slide 17
Arduino와 놀아보자!
Arduino에게 말을 걸어보자!
4
S U L L I V A N
오늘의 Mission :
LED 를 깜박거려 보자!
준비물 :
저항 220 옴
LED 1개
브레드 보드 1개
아두이노 1개

## Slide 18
Arduino와 놀아보자!
Arduino 너! 이거 좀 해줘!
4
S U L L I V A N
pinMode( 핀 번호, OUTPUT/INPUT );
: 핀 번호를 출력(OUTPUT), 입력(INPUT)으로 설정합니다.
digitalWrite( 핀 번호, HIGH/LOW );
: 핀 번호에 전압을 5v(HIGH), 0v(LOW)으로 설정합니다.
delay( ms );
: 아두이노가 ms 만큼 기다린다. (1s = 1000ms)

## Slide 19
Question
Answer
S U L L I V A N