## Slide 1
3차시
Analog Digital
반복문
2017. 01. 19.

## Slide 2
오늘의 수업
오늘은 뭘 해볼까?
1
오늘 수업이 끝나면?
아날로그 시계가 왜 아날로그인지
컴퓨터와 같은 기계들을 보고 왜 디지털이라고 하는지
그래서 아날로그랑 디지털을 어떻게 써먹는지
여러 번 귀찮게 반복해야 하는 똑같은 동작 컴퓨터한테 어떻게 시키는지
컴퓨터는 그 귀찮은 반복을 어떻게 해내는지

## Slide 3
아날로그와 디지털
지금은 디지털 시대!
2
나? 아날로그 TV!
아날로그 = 옛날?

## Slide 4
아날로그와 디지털
지금은 디지털 시대!
2
디지털? 01010001110101? 완전 컴퓨터스럽고 신기술스러운 그런거?

## Slide 5
아날로그와 디지털
지금은 디지털 시대!
2
ㄴㄴ!!!
아날로그 = 주로 현실에서, 연속적으로 변하는 것들을 나타내는 것
디지털 = 뚝뚝 끊어진 숫자들을 이용해, 정보를 수치적으로 나타내는 것

## Slide 6
아날로그와 디지털
지금은 디지털 시대!
2
말만 말고, 그냥 흔한 그림 한장으로 봅시다.
아날로그
디지털

## Slide 7
아날로그와 디지털
지금은 디지털 시대!
2
주변에서 아날로그와 디지털을 한번 찾아보자!
Analog
Digital

## Slide 8
아날로그와 디지털
지금은 디지털 시대!
2
주변에서 아날로그와 디지털을 한번 찾아보자!
Analog : 공기의 온도, 습도, 빛의 밝기,
체온, 아날로그 시계 등
Digital : 디지털 시계, 휴대폰 배터리 잔량 등

## Slide 9
아날로그와 디지털
LED는 아날로그일까 디지털일까?
2
아두이노로 LED도 켰다 꺼보고, 깜빡깜빡도 해봤는데
LED를 이렇게 제어하는 건 아날로그일까 디지털일까?
Digital

## Slide 10
아날로그와 디지털
LED는 아날로그일까 디지털일까?
2
전기 흐름
전기 끊김
LED 불 켜짐
LED 불 꺼짐

## Slide 11
아날로그와 디지털
LED는 아날로그일까 디지털일까?
2
그럼 LED를 아날로그로 제어할 수도 있을까?
아날로그로 제어하는 건 LED를 어떻게 만드는 걸까?
빛을 밝히는 LED에서 아날로그 요소는 무엇이 있을까?

## Slide 12
아날로그와 디지털
LED는 아날로그일까 디지털일까?
2
아날로그 : 빛의 세기 : LED의 밝기 조절!
아두이노로 LED의 밝기를 직접 조절해보자!

## Slide 13
아날로그와 디지털
LED의 밝기를 조절해보자
2
아날로그 입력
아날로그 출력
3번 포트에 LED를 연결해서
LED의 밝기를 직접 전달해보자!

## Slide 14
아날로그와 디지털
LED의 밝기를 조절해보자
2
회로를 연결해봅시다.
3번 핀에서 나온 전기가 저항을 거쳐
LED의 긴 다리로 들어가게 하고,
LED의 짧은 다리에서 흘러나온 전기가
GND로 들어가게 해 줍시다.

## Slide 15
아날로그와 디지털
LED의 밝기를 조절해보자
2
코딩을 해 봅시다.
아날로그 신호가 LED에 흐르면
신호에 맞춰서 LED의 밝기가 조절되고
LED로 갔던 전기가 GND로 돌아옵니다.

## Slide 16
아날로그와 디지털
LED의 밝기를 조절해보자
2
LED에 아날로그 신호를 주는 법 : analogWrite()!
analogWrite(3, 100)
: 3번 핀에 100 정도의 세기로 아날로그 신호를 흘려 주겠다!
아날로그 출력 값 최소 : 0
아날로그 출력 값 최대 : 255

## Slide 17
아날로그와 디지털
LED의 밝기를 조절해보자
2
analogWrite(3, 50)
: (50/255) = 약 20%의 밝기
analogWrite(3, 100)
: (100/255) = 약 40%의 밝기
analogWrite(3, 200)
: (200/255) = 약 80%의 밝기
analogWrite(3, 255)
: (255/255) = 100%의 밝기
이제 직접 코딩해봅시다!

## Slide 18
반복문
아날로그 값을 계속 바꿔가면서, 숨쉬는 LED를 만들자!
3
이제 밝기를 조절하는 방법을 알았으니,
숨쉬는 LED를 만들어보자!
숨쉬는 LED를 만들려면… LED의 밝기가 수시로 변해야 한다!
0부터 255까지, 또 255부터 0까지 쉬지 말고 밝기를 바꿔야 하는데…
그럼 analogWrite를 0부터 255까지 다 써줘야 하나?!?!?!

## Slide 19
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
지금부터, 여기 나오는 대로 감자칩을 먹으면 됩니다.

## Slide 20
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
감자칩을 2개 먹으세요!
감자칩을 1개씩 3번 먹으세요!

## Slide 21
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
감자칩을 1개씩 3번 먹으세요!
아두이노가 감자칩을 먹지는 못하지만 먹는다고 치고…
아두이노한테 아래처럼 감자칩을 먹어주기를 바란다면,
어떻게 말해줘야 할까?

## Slide 22
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
멍청한 아두이노가 감자칩 1개씩 3번을 먹는 과정…
1개씩 3번 먹으면 된다고? ㅇㅋ
(1개를 집어 먹는다)
좋아. 1개 먹었는데, 총 3번 먹으라 했지?
아직 멀었다.
2개 먹었는데, 3번 먹으라 했었네?
또 먹어야겠다.
3번 먹었다. 3번 먹으라고 했으니 이제 그만 먹어야겠다.
(1개를 집어 먹는다)
(1개를 집어 먹는다)

## Slide 23
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
아두이노의 생각 회로를 들여다 보면…
1개씩 3번 먹으면 된다고? ㅇㅋ
먹은 개수가 3보다 작은 동안만 먹자.
(1개를 먹는다.)
먹은 개수가 1개 늘었네!
얼마나 먹을 수 있는지 확인해 보자.
난 아직 감자칩을 한 개도 먹지 않았어.
먹은 개수가 0이야.

## Slide 24
아두이노가 이렇게 생각하게 만들어 보자!
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
먹은 개수 < 3 ?
먹은 개수 + 1
먹은 개수를 보고,
또 먹어도 되는지 확인.
먹은 개수 = 0

## Slide 25
아두이노가 이렇게 생각하게 코드로 만들어 보자!
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
ate < 3 ?
ate = ate + 1
int ate = 0
먹은 개수 : int ate

## Slide 26
아두이노가 이렇게 생각하게 코드로 만들어 보자!
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
int ate = 0;
while(ate < 3){
ate = ate + 1;
}
먹은 개수 : int ate

## Slide 27
그럼 이젠, 감자칩 말고 아날로그 신호 값으로 해보자.
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
int analog = 0
while(???){
???
}
아날로그 신호가 250이 넘을 때 까지, 10씩 커지게 만들어보자!

## Slide 28
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
int analog = 0;
while(analog < 250){
analog = analog + 10;
}
그럼 이젠, 감자칩 말고 아날로그 신호 값으로 해보자.
아날로그 신호가 250이 넘을 때 까지, 10씩 커지게 만들어보자!

## Slide 29
바뀌는 아날로그 신호를 LED에 주면, LED가 서서히 밝아지겠지?
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
int analog = 0;
while(analog < 250){
analog = analog + 10;
analogWrite(3, analog);
}

## Slide 30
밝기가 바뀌는걸 눈으로 볼 수 있도록, Delay를 걸어 주자.
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
int analog = 0;
while(analog < 250){
analog = analog + 10;
analogWrite(3, analog);
delay(100);
}

## Slide 31
다시 감자칩으로 돌아 와서,
Chips가 지금 여러분이 먹은 감자칩의 개수라고 할 때,
여러분은 감자칩을 어떻게 먹어야 할까?
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
int Chips = 0;
while(Chips < 5){
Chips = Chips + 1;
}

## Slide 32
while문을 다음처럼 for문으로 바꿀 수도 있어요!
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
int Chips = 0;
while(Chips < 5){
Chips = Chips + 1;
}
int Chips;
for(Chips = 0 ; Chips < 5 ; Chips = Chips + 1){
// 아무것도 하지 않음
}

## Slide 33
박수를 친 횟수를 clap이라고 할 때,
아래의 for문에 표시된 것 처럼 행동하려면
박수를 얼마나 쳐야 할까?
반복문
컴퓨터한테 귀찮은 일을 반복시키는 방법
3
int clap;
for(clap = 0 ; clap < 7 ; clap = clap + 1){
박수 치기
}

## Slide 34
LED에 우리가 원하는 아날로그 값을 줘서 밝기를 조절해 보았다.
아날로그 입력 : CDS
주변 빛의 밝기를 알아내 보자
4
그런데, 아두이노 주변이 얼마나 밝은지를 알 수 있는 방법도 있을까?
빛의 밝기는 아날로그라고 했는데,
그럼 아두이노가 아날로그 값을 받아들일 수 있는 걸까?

## Slide 35
주변 빛의 밝기를 알아낼 수 있는 센서 : CDS
아날로그 입력 : CDS
주변 빛의 밝기를 알아내 보자
4

## Slide 36
CDS : 주변이 어두울 때 값이 커지고, 밝으면 작아진다.
아날로그 입력 : CDS
주변 빛의 밝기를 알아내 보자
4

## Slide 37
아날로그 입력
아날로그 출력
A0번 포트에 CDS를 연결해서
주변의 밝기를 받아들인 값을
출력해보자!
아날로그 입력 : CDS
주변 빛의 밝기를 알아내 보자
4

## Slide 38
아날로그 입력 : CDS
주변 빛의 밝기를 알아내 보자
4
회로를 연결해봅시다.
VCC 핀에서 나온 전기가 저항을 거쳐
CDS로 들어가게 하고,
CDS의 반대쪽 다리에서 흘러나온 아날로그 값이
A0으로 들어가게 해 줍시다.

## Slide 39
아날로그 입력 : CDS
주변 빛의 밝기를 알아내 보자
4
코딩을 해 봅시다.
전기가 CDS에 흐르면
CDS는 주변 밝기를 받아들여 반대쪽 다리로
그에 맞는 아날로그 신호를 내보내고
CDS의 아날로그 신호가 A0으로 들어옵니다.

## Slide 40
센서에서 아날로그 신호를 받는 법 : analogRead()!
analogRead(A0)
: A0번 핀에 연결된 센서에서 아날로그 값을 읽어 오겠다!
아날로그 입력 값 최소 : 0
아날로그 입력 값 최대 : 1024
아날로그 입력 : CDS
주변 빛의 밝기를 알아내 보자
4

## Slide 41
센서에서 아날로그 신호를 받는 법 : analogRead()!
아날로그 입력 : CDS
주변 빛의 밝기를 알아내 보자
4
analogRead로 A0 포트에서 CDS가 내보내 준 아날로그 값을 읽고
시리얼 모니터에 출력해 보자.
Serial.println(입력받은 아날로그 값)

## Slide 42
아날로그 입력 : CDS
주변의 밝기에 따라 LED의 밝기를 조정해 보자!
4
LED에 아날로그 신호를 줘서 밝기도 조절해보았고
CDS에서 주변 밝기를 읽어와 보기도 했다.
그럼 이제 주변 밝기에 따라 움직이는 LED를 만들어 볼까?

## Slide 43
아날로그 입력 : CDS
주변의 밝기에 따라 LED의 밝기를 조정해 보자!
4

## Slide 44
아날로그 입력 : CDS
주변의 밝기에 따라 LED의 밝기를 조정해 보자!
4
먼저 digitalWrite()를 이용해서,
CDS로 받은 주변의 밝기가 어느 정도 이상 어두워지면
LED가 켜지고,
다시 밝아지면 LED가 꺼지는 프로그램을 만들어보자!

## Slide 45
아날로그 입력 : CDS
주변의 밝기에 따라 LED의 밝기를 조정해 보자!
4
이제 analogWrite()를 이용해서,
CDS로 받은 주변의 밝기가 어두운 정도에 따라
LED의 밝기가 달라지는 프로그램을 만들어 보자!

## Slide 46
다음 시간 소개
다음 시간에는 뭘 해볼까?
5
다음 시간에는
온습도 센서와
LCD를 알아보자!